关于《湛江市关于设立建设项目办理开工建设绿色通道的通知》的补充通知

市住建局直属各单位，市住建局管辖项目各建设、勘察设计、施工、监理单位，各审图机构，各有关单位：

为深入贯彻落实国务院、住建部关于工程建设项目审批制度改革要求，进一步优化我市营商环境，加速建设项目落地开工，现决定在《湛江市关于设立建设项目办理开工建设绿色通道的通知》（湛建管〔2020〕20号）及《关于<湛江市关于设立建设项目办理开工建设绿色通道的通知>的补充通知》（2021年6月15日印发）（以下简称：《补充通知》）基础上，增加办理基坑支护和土方开挖、工程桩基础阶段开工建设绿色通道。具体事宜通知如下：

一、开工建设手续阶段划分

向市住建局申请办理施工许可证的建筑工程，建设单位依法确定施工单位后，可根据施工进展顺序自主选择，分阶段申请办理开工建设手续。

（一）可单独或者合并申请办理“基坑支护和土方开挖、工程桩基础” 阶段开工建设手续（办理材料详见附件）。

（二）完成“基坑支护和土方开挖、工程桩基础”施工后，如需继续进行地下室施工的，须依照湛建管〔2020〕20号及《补充通知》要求申请办理开工建设手续或施工许可证后方可实施。

二、对用地批准手续的具体要求

建设单位可凭划拨决定书、国有建设用地使用权出让合同、建设用地规划许可证、不动产权证等其中之一作为建筑工程用地批准手续。

三、对规划手续的具体要求

办理房屋建筑工程基坑支护和土方开挖、工程桩基础阶段的建筑工程项目，已纳入土地合同的规划条件或提供规划条件的批复文件可视为规划意见。

四、对施工图审查的具体要求

办理基坑支护和土方开挖、工程桩基础阶段的建筑工程施工许可证的项目，需提供相应勘察设计施工图技术性审查意见。

五、基坑支护和土方开挖、工程桩基础阶段开工建设手续其他有关事项

（一）办理该阶段开工建设手续的施工单位，可以是总承包单位或专业承包单位。

（二）建设单位需承诺设计方案已稳定，并承诺承担后续设计方案确需变更或设计深度不足所导致的一切损失和法律责任。

（三）该阶段工程完工后，如无法及时申请下一阶段开工建设手续或施工许可证，建设单位应当履行工程质量安全首要责任，涉及基坑支护超过设计使用年限，须采取有效措施包括回填基坑等方式保证基坑及周边安全。

（四）该阶段的项目建设内容，原则上与项目主体部分同步办理竣工验收。

六、监管措施

住房城乡建设主管部门对施工许可有关承诺事项实施事后监管，由建设工程质量安全监督人员在开工前对承诺情况及现场质量安全情况进行检查，若检查发现实际情况与承诺内容不符、不履行承诺或者违反承诺的，现场签发责令整改通知书，责令限期整改。若存在违法违规行为的，按照情况实施信用扣分、移交行政处罚、撤销开工建设手续等依法严肃处理。

附件：1.基坑支护和土方开挖、工程桩基础阶段开工建设绿色通道手续申请材料清单

2.建设项目办理开工建设手续申请表

3.房屋市政工程新开工项目前期条件申请表

4.危险性较大的分部分项工程清单

湛江市住房和城乡建设局   湛江市人民政府行政服务中心

2021年*月*日

附件1

基坑支护和土方开挖、工程桩基础阶段开工建设绿色通道

手续申请材料清单

| 序号 | 申请材料 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目办理开工建设手续申请表 | 原件，附件2 |
| 2 | 房屋市政工程新开工项目前期条件申请表 | 原件，附件3 |
| 3 | 项目立项手续，依法应当招标项目提供招标核准意见表 |  |
| 4 | 用地手续：建设单位可凭划拨决定书、国有建设用地使用权出让合同、建设用地规划许可证、不动产权证等其中之一作为建筑工程用地批准手续 |  |
| 5 | 规划手续：已纳入土地合同的规划条件或提供规划条件的批复文件可视为规划意见 |  |
| 6 | 中标通知书（依法应当招标的工程,含勘察、设计、施工、监理） |  |
| 7 | 需提供相应勘察设计施工图技术性审查意见 | 原件 |
| 8 | 施工单位安全生产许可证 |  |
| 9 | 建筑施工企业工人工资保证金存储凭证、工人工资保函或保险（市城管综合局项目、市代建局项目不适用本条）；工人工资专用账户开立证明 | 可实行容缺受理，但需在取得开工建设审批手续之日起2个月内补齐所欠缺材料 |
| 10 | 项目围挡、项目监控设备、出入口冲洗装置；项目人员实名制管理数据已经接入“湛江市建筑工人管理服务信息平台” |  |
| 11 | 城市建筑垃圾处置核准手续 |  |
| 12 | 危险性较大的分部分项工程清单 | 原件，附件4 |

注：建设单位提交以上申请材料（未注明要求提供原件的，提交加盖单位公章的复印件并提供原件核对）

附件2

建设项目办理开工建设手续申请表

| 建设单位名称及盖章 |  |
| --- | --- |
| 建设单位法定代表人/移动电话 |  | 建设单位项目负责人/移动电话 |  |
| 工程名称 |  |
| 建设地点 |  |
| 建设规模 （层数、面积m²） |  | 造价（万元） |  |
| 合同开工日期 |  | 合同竣工日期 |  |
| 参建单位 | 项目负责人/移动电话 |
| 勘察单位 |  |  |
|  |  | 证号 |  |
| 设计单位 |  |  |
|  |  | 注册证号 |  |
| 施工单位 |  |  |
|  |  | 注册证号 |  |
| 监理单位 |  |  |
|  |  | 注册证号 |  |
| 施工图审查机构 |  |  |
| 申请单位承诺： 1.本表填报的内容及提交的所有材料的原件或复印件及其内容是真实的。如有任何虚假，住建局可终止审理；如因虚假材料引致法律责任，概由我单位承担，与住建局无关。 2.我单位保证在办理该项目《建筑工程施工许可证》、消防手续时上述参建单位不变，否则将承担由此产生的一切风险和责任。 3.我单位承诺在该阶段工程完工后，如无法及时申请下一阶段开工建设手续或施工许可证，将履行工程质量安全首要责任，涉及基坑支护超过设计使用年限，将采取有效措施包括回填基坑等方式保证基坑及周边安全。 4.我单位承诺设计方案已稳定，并承诺承担后续设计方案确需变更或设计深度不足所导致的一切损失和法律责任。 5.我单位承诺将本项目按绿色建筑标准设计、建设，并在获得施工许可证后立即向市住建局完成申报绿色建筑标识（房屋建筑项目适用本条）。 6.我单位承诺将本项目按《湛江市建筑工程低影响开发设施技术指南》的技术要求进行设计、建设，并配合落实住建部门的监管要求（房屋建筑项目适用本条）。 7.我单位承诺将组织施工单位、监理单位按要求落实用工实名制、工资分账管理等工人工资管理要求。 8.我单位承诺本项目在涉及人防工程施工前，完成人防设计施工图审查、人防质量监督手续，否则不开展人防工程施工。 申请单位对上述承诺内容确认无误。如本单位未履行承诺，住建局有权撤销已作出的审批决定及作出相应处理。谨此承诺。 法定代表人（签名） 建设单位（盖章） 年 月 日 |
| 勘察单位声明： 我单位提供项目申请开工建设的地质勘察材料已出具施工图技术性审查意见。我单位认为项目符合开工建设条件，同意项目申请开工建设。我单位承诺将在项目建设期间将严格依法履行我单位依法承担的质量安全责任，否则，自愿承担由此带来的一切法律责任。 勘察单位（盖章） 年 月 日 |
| 设计单位声明： 1.我单位确认：□该项目是超限高层，□该项目非超限高层。（由设计单位在“□”内勾选） 2.我单位提供项目申请开工建设的图纸均为已出具施工图技术性审查意见的图纸。我单位认为项目符合开工建设条件，同意项目申请开工建设。我单位承诺将在项目建设期间将严格依法履行我单位依法承担的质量安全责任，否则，自愿承担由此带来的一切法律责任。 设计单位（盖章） 年 月 日 |
| 施工单位声明： 1.我单位确认该项目已具备开工建设的质量安全条件，同意向湛江市住建局申请开工建设。 2.我单位承诺在开工建设期间项目按规定建立项目管理架构，配备相应资格的管理人员，将在项目建设期间将严格依法履行我单位依法承担的质量安全责任，落实工人工资分账管理以及“四个100%”：人员劳动合同签订率、上岗信息采集入库率、人员劳动考勤和工资结算等信息记录率、用工实名制管理信息实时上传率。否则，自愿承担由此带来的一切法律责任。 施工单位（盖章） 年 月 日 |
| 监理单位声明： 1.我单位确认该项目已具备开工建设的质量安全条件，同意向住建局申请开工建设。 2.我单位承诺在开工建设期间项目按规定建立项目管理架构，配备相应资格的管理人员并实施实名制管理，将在项目建设期间将严格依法履行我单位依法承担的质量安全责任，否则，自愿承担由此带来的一切法律责任。 监理单位（盖章） 年 月 日 |

附件3

房屋市政工程新开工项目前期条件申请表

| 工程名称 |  | 建设规模 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  | 工程造价 |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |

| 人员核对 | 现场施工单位管理人员是否与开工建设申请表人员相符 | □符合 □不符合 |
| --- | --- | --- |
|  | 现场监理单位管理人员是否与开工建设申请表人员相符 | □符合 □不符合 |

|  | 核验主要项目 | 规范要求及指标内容 | 开工现场实际情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自查记录 | 核验记录 |
|  |  |  | 符合 | 基本 符合 | 不 符合 | 无 此项 | 符合 | 基本 符合 | 不 符合 | 无 此项 |
| 现 场 核 验 记 录 | 1、三通一平及拆迁 | 路通、水通、电通 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆迁工作全部完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、工地围墙（围栏） | 临街主要道路：高度不低于2.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临街非主要道路：高度不低于1.8m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 围挡材料应采用彩色定型钢板（金属条）或砖、混凝土砌块等墙体（围栏），临街面美化处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、施工通道（含出入口） | 已经硬底化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、材料堆场 | 已经硬底化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、现场办公室 | 砖瓦房或活动板房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水泥地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、工人宿舍（砖瓦房或活动板房） | 水泥地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 统一架床 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、工人饭堂 | 地面浇筑混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙壁贴白瓷片（不低于1.5m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设纱窗纱门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 距离厕所、污染源是否不少于20m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、工地厕所 | 地面铺瓷砖，墙壁贴白瓷片，是否符合卫生要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、洗车槽、建筑垃圾处置措施 | 排水顺畅，并有冲洗设备，签订建筑垃圾运输合同，是否安装出入口监控设备，是否完善保洁措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10、排水设施 | 现场排水设施是否完善、顺畅、并有三级沉沙井 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11、施工标志牌 | 标牌内容是否齐全：项目名称、建设单位、施工单位、项目经理的姓名、开竣工日期及监督电话。扬尘治理责任人、建筑垃圾处置监督员。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12、安全防范 | 工地周边高压线、危房、地下管线等危险源，是否采取了安全防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 危险源是否有公示牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13、消防设施 | 设立消防水池或安装专用消防栓、消防灭火器是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料核查记录 | 14、安全制度及机构 | 是否成立安全生产、文明施工管理机构，建立安全管理各项制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15、管理目标 | 管理目标（伤亡控制指标、安全评价、文明施工）是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16、前期安全资料及措施 | 单位工程施工组织设计及各项安全专项施工方案是否具备；如有深基坑工程，其专项施工方案是否经专家论证通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核 查 意 见 | （填住建部门全称） ： 本工程已按照相关法律、法规规定办理了相关手续，施工现场已经具备开工条件和保证工程施工安全的具体措施，现申请开工建设。我单位郑重承诺：我单位对所填的内容和有关材料的真实性负责，并愿意承担相关法律责任。 建设单位项目负责人（签名）： 联系电话（手机）： 建设单位（公章）： 年 月 日 |
|  | 施工单位意见： 项目负责人（签名）： 施工单位（公章）： 年 月 日 | 监理单位意见： 总监（签名）： 监理单位（公章）： 年 月 日 |

备注：在“自查记录”、“核验记录”相应的一栏内打“√”即可。

附件4

危险性较大的分部分项工程清单

| 项目名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 监理单位 |  |

| 序号 | 危险性较大的分部分项工程内容 | 是／否 | 分部分项工程部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑(槽)的土方开挖、 支护、降水工程 | ·开挖深度≥3m |  |  |  |
|  |  | ·开挖深度虽然〈3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建（构）筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水 |  |  |  |
| 2 | 模板工程 及 支撑体系 | 各类工具式 模板工程 | ·大模板 |  |  |  |
|  |  |  | ·滑模 |  |  |  |
|  |  |  | ·爬模 |  |  |  |
|  |  |  | ·飞模 |  |  |  |
|  |  |  | ·隧道模 |  |  |  |
|  |  | 混凝土模板 支撑工程 | ·搭设高度 ≥ 5m |  |  |  |
|  |  |  | ·搭设跨度 ≥10m |  |  |  |
|  |  |  | ·施工总荷载≥10kN/m2 |  |  |  |
|  |  |  | ·集中线荷载≥15kN/m |  |  |  |
|  |  |  | ·高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程 |  |  |  |
|  |  | 承重支撑体系 | ·用于钢结构安装等满堂支撑体系 |  |  |  |
| 3 | 起重吊装及 安装拆卸工程 | ·采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量≥10kN的起重吊装工程 |  |  |  |
|  |  | ·采用起重机械进行安装的工程 |  |  |  |
|  |  | ·起重机械设备安装和拆卸 |  |  |  |
|  |  | ·起重机械设备的基础和附着工程 |  |  |  |
| 4 | 脚手架工程 | ·搭设高度≥24m的落地式钢管脚手架（包括采光井、电梯井脚手架） |  |  |  |
|  |  | ·附着式升降脚手架工程 |  |  |  |
|  |  | ·悬挑式脚手架工程 |  |  |  |
|  |  | ·高处作业吊篮 |  |  |  |
|  |  | ·卸料平台、操作平台工程 |  |  |  |
|  |  | ·异型脚手架工程 |  |  |  |
| 5 | 拆除工程 | ·可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建、构筑物安全的拆除工程 |  |  |  |
| 6 | 暗挖工程 | ·采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程 |  |  |  |
| 7 | 结建式人防工程 | ·结构工程的模板工程(支撑) |  |  |  |
|  |  | ·孔口防护工程的门框墙制作(门框采用其中机械进行吊装)、防护门（防护密闭门、密闭门）吊装 |  |  |  |
| 8 | 其他 | ·建筑幕墙安装工程 |  |  |  |
|  |  | ·钢结构、网架和索膜结构安装工程 |  |  |  |
|  |  | ·人工挖孔桩工程 |  |  |  |
|  |  | ·水下作业工程 |  |  |  |
|  |  | ·装配式建筑混凝土预制构件安装工程 |  |  |  |
|  |  | ·采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程 |  |  |  |
|  |  | ·建设、勘察、设计、施工、监理单位三方以上共同认定或建设主管部门及其委托的安全监督机构认定为危险性较大的分部分项工程 |  |  |  |
| 序号 | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程内容 | 是／否 | 分部分项工程部位 | 备注 |
| 9 | 深基坑工程 | ·开挖深度≥5m的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程 |  |  |  |
|  |  | ·开挖深度虽然〈5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建（构）筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、高边坡、支护、降水 |  |  |  |
| 10 | 模板工程 及 支撑体系 | 工具式模板 工程 | ·滑模 |  |  |  |
|  |  |  | ·爬模 |  |  |  |
|  |  |  | ·飞模 |  |  |  |
|  |  |  | ·隧道模 |  |  |  |
|  |  | 混凝土模板 支撑工程 | ·搭设高度 ≥ 8m |  |  |  |
|  |  |  | ·搭设跨度 ≥18m |  |  |  |
|  |  |  | ·施工总荷载≥15kN/m2 |  |  |  |
|  |  |  | ·集中线荷载≥20kN/m |  |  |  |
|  |  | 承重支撑体系 | ·用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载≥7kN |  |  |  |
| 11 | 起重吊装及 安装拆卸工程 | ·采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量≥100kN的起重吊装工程 |  |  |  |
|  |  | ·起重量≥300kN的起重设备的安装；搭设总高度≥200m的、或搭设基础标高≥200m的起重机械安装和拆卸工程 |  |  |  |
|  |  | ·发生严重变形或事故的起重机械的拆除工程 |  |  |  |
|  |  | ·采用高承台、钢结构平台、利用原有建筑结构的特殊基础工程 |  |  |  |
|  |  | ·附着距离达1.5倍制造商的设计最大值、附着杆数量少于制造商的设计数量、附着杆均位于垂直附着面中心线的同一侧的起重机械附着工程，以及附着杆与垂直附着面中心线之间的夹角〈15°或〉65°的塔式起重机附着工程。 |  |  |  |
| 12 | 脚手架工程 | ·搭设高度≥50m的落地式钢管脚手架 |  |  |  |
|  |  | ·提升高度≥150m的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程 |  |  |  |
|  |  | ·分段架体搭设高度≥20m的悬挑式脚手架工程 |  |  |  |
|  |  | ·作业面异形、复杂的或无法按产品说明书要求安装的的高处作业吊篮工程。 |  |  |  |
| 13 | 拆除工程 | ·码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物，以及周边环境复杂的拆除工程 |  |  |  |
|  |  | ·文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围的拆除工程 |  |  |  |
| 14 | 暗挖工程 | ·采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程 |  |  |  |
| 15 | 其它 | ·施工高度≥50m建筑幕墙安装工程 |  |  |  |
|  |  | ·跨度≥36m的钢结构安装、 跨度≥60m的网架和索膜结构安装工程 |  |  |  |
|  |  | ·开挖深度＞16m的人工挖孔桩工程 |  |  |  |
|  |  | ·水下作业工程 |  |  |  |
|  |  | ·重量≥1000kN的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺 |  |  |  |
|  |  | ·采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的危险性较大的分部分项工程 |  |  |  |
|  |  | ·建设、勘察、设计、施工、监理单位三方以上共同认定或建设主管部门及其委托的安全监督机构认定为危险性较大的分部分项工程 |  |  |  |
| 以上分部分项工程根据施工图纸确认，属实。如后期因施工图纸发生变更，出现新的危险性较大的分部分项工程，将提前告知。 项目负责人（签字）： 施工单位（公章） | 以上分部分项工程根据施工图纸确认，属实。如后期因施工图纸发生变更，出现新的危险性较大的分部分项工程，将提前告知。 总监理工程师（签字）： 监理单位（公章） | 以上分部分项工程根据施工图纸确认，属实。如后期因施工图纸发生变更，出现新的危险性较大的分部分项工程，将提前告知。 项目负责人（签字）： 建设单位（公章） |
| 填表说明 | 1、工程项目有危险性较大（或超过一定规模）的分部分项工程，则在相应栏中打“√”，并填写相应的具体部位；否则打“×”。 2、备注栏可根据施工计划安排填写该部位的施工时间或其他需说明的情况，亦可空白。 |