附件：

基坑专项督查检查存在问题一览表

| 序号 | 工地名称 | 存在问题 | 属地监管部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼎盛时代 | 1.未能提供施工许可证； 2.《深基坑监理实施细则》没有明确组织架构； 3.未能提供北段、两段第一次施工后的验收手续； 4.未能提供深基坑（修改补充）专项施工方案的安全技术交底和验收资料； 5.深基坑（修改补充）专项施工方案于2020年5月21经专家论证，已超过有效期。 | 市建设工程安全事务中心 |  |
| 2 | 达智佳境花园 | 1.基坑周边排水措施不够完善； 2.土方开挖堆载较高，局部未放坡开挖； 3.监理日志提及基坑巡视记录偏少，危大工程施工期间巡查次数偏少。 | 市建设工程安全事务中心 |  |
| 3 | 中海金地都市花园南地块 | 1.深基坑应急救援预案报审表不合要求，总监变更后未履行审批手续； 2.深基坑内积水严重； 3.深基坑应急救援物资、器材准备未达到预案要求。 | 市建设工程安全事务中心 |  |
| 4 | 钰海豪庭 | 1.制定了基坑施工各类事故应急预案，尚未开展演练； 2.基坑变形监测监测技术方案审批不规范，审批人签名用图片代替； 3.基坑专项监理实施细则未定责任人，操作性不强。 | 市建设工程安全事务中心 |  |
| 5 | 徐闻县南山镇南山小学教学楼建设项目 | 1.施工现场未设置办公场所。 2.临电方案非电气工程技术人员编制。 3.监理单位总监理工程师未到岗，未能提供钢井架监理实施细则。 | 徐闻县住房和城乡建设局 |  |
| 6 | 徐城松子园下保障性住房（棚户区改造）建设项目 | 1.基坑工程专项施工方案论证后修改，未经专家确认。 2.基坑支护方案一级交底交底人不是方案编制人或公司技术负责人。 3.基坑无排水措施。 4.检测报告监测项目无地下水位、支护桩倾斜、土体侧向位移，与设计图纸基坑工程监测说明、基坑监测方案不符。 5.基坑监测简报报警值与设计图纸基坑工程监测说明报警值不一致。 6.施工单位未按要求对基坑施工实施巡视检查。 7.基坑支护未见验收记录，已绑扎底板钢筋。 8.基坑设计年限为一年，已超期，未经设计单位复核 | 徐闻县住房和城乡建设局 |  |
| 7 | 广东省农垦中心医院门诊综合楼项目 | 1.监测方案的水平竖直位移监测点数量不满足最少适宜的数量要求； 2.专项施工方案实施前未按要求进行方案交底。 | 霞山区住房和城乡建设局 |  |
| 8 | 金地中海锦诚花园一期项目 | 基坑边沿周围地面未设置排水沟； 坡顶坡面、坡脚未采取降排水措施； 基坑内未设置工人上下专用梯； 专项施工方案未在实施前进行交底。 | 霞山区住房和城乡建设局 |  |
| 9 | 湛江卓越维港花园 | 1.深基坑监测公司现场监测人员：黄洋、伍东卫不在现场；深基坑报告编制人未能提供公司的社保证明材料。 2.深基坑应急物资、材料、工具机具储备不符合应急预案要求（深基坑大部分已回填，还剩一部分即将回填。 3.深基坑周边材料乱堆放。 | 市建设工程安全事务中心 |  |
| 10 | 锦绣家园 | 1.深基坑坡项排水措施不符合要求。 2.深基坑监测未按监测方案执行。 | 市建设工程安全事务中心 |  |
| 11 | 玥珑湾花园二期二区地下室 | 1.基坑边沿地面排水设置不符合要求。 2.基坑监测在后期改变监测频率没在办理相关手续。 | 市建设工程安全事务中心 |  |
| 12 | 鼎能东盟城商小区三期 | 基坑放坡开挖边沿未设排水沟或布置不符合要求。 | 市建设工程安全事务中心 |  |
| 13 | 广东南粤银行大厦工程（一期） | 深基坑监理细则编制不严谨；实际操作性不强；未体现和明确各类情况下应采用的科学性方案。 未有深基坑的分部验收记录。 | 湛江经济技术开发区住房和规划建设局 |  |
| 14 | 荣基尚学花园 | 个别监测标定已过期。 个别部位堆土放坡不合理，已影响裙楼外脚手架立杆。 有按方案设置基坑排水措施，但被建筑材料堵塞。 未及时做锚索抗拔检测。 21年年中基坑监测存在个别监测点水位超预警值情况，但未依规加密监测频率，无应急处置记录。 个别验收记录未签时间。 个别监测点长期堵塞未处理。 施工单位、监理单位巡视和旁站不到位。 方案交底不到位。 10.未设置施工人员上下通道。 11.无基坑支护验收记录。 | 湛江经济技术开发区住房和规划建设局 |  |
| 15 | 达智金川花园 | 1.基坑四周排水沟、集水井设置不规范，局部积水较多； 2.基坑集水井未盖闭、盖实，未贴标识； 3.基坑施工道路不畅通，有材料阻碍； 4.基坑专家论证施工专项方案采用文号不更新。 5.施工单位对基坑施工的安全巡视查记录未签名。 | 麻章区住房和城乡建设局 |  |
| 16 | 泰兴华庭 | 1.基坑底四周降排水设置不规范； 2.基坑施工通道右侧边未搭设安全防护栏杆； 3.基坑沿边周围局部未搭设安全防护栏杆； 4.施工单位、监理单位实施专项巡视检查未提出存在问题； 5.施工单位未按照基坑专项方案施工；监理单位未发出停工整改及未向建设行政主管部门报告。 6.发现施工单位1名专职安全员不在岗履职。 | 麻章区住房和城乡建设局 |  |
| 17 | 金地自在城市花园二期一组团 | 基坑底集水井设置较少，排水沟局部处堆放其它物料，排水沟排水不畅通； 2、个别处基坑边安全防护不严密； 3、个别处欠缺安全警示标志牌。 | 麻章区住房和城乡建设局 |  |
| 18 | 吴川远大中心 | 基坑监测方案中底板浇筑后的监测时间不符合要求； 2、监测报告没有严格按监测方案进行； 3、基坑支护桩未按要求办理验收。 | 吴川市住房和城乡建设局 |  |
| 19 | 海雅名苑 | 1.《基坑支护安全专项施工方案专家论证审查意见回复》未见专家组长签字； 2.专家证论审查表中总监与施工证中总监不一致； 3.内支撑拆除工程未见技术交底，未见监理单位负责人，施工项目经理现场监督记录，未报备属地主管部门； 4.基坑周围防护栏杆未按要求设置； 5.安全技术交底资料不完善； 6.部分排水沟（G-H段）未按方案实施设置，2号楼底部的排水沟堵塞严重； 7.1号楼临时卸料平台无方案(无设计审批)。 | 赤坎区住房和城乡建设局 |  |
| 20 | 凤和广场二期 | 1.应急预案中应急物资相关台帐不全； 2.技术交底记录中接受人未按手模； 3.未提供基坑开挖期间监理单位总监巡视记录和施工单位项目经理巡视记录； 4.基坑支护、开挖及降水工程验收表未见设计单位负责人签名。 | 赤坎区住房和城乡建设局 |  |